## Slide 1
2.1 Les gaz Théorie et application

## Slide 2
Objectifs
Comprendre le comportement des gaz parfaits à l’échelle microscopique;
Définir l’état d’un gaz parfait;
Utiliser correctement la loi des gaz parfaits;
Décrire l’état d’un mélange de gaz;
Calculer la masse volumique d’un gaz;
Exprimer des débits de gaz dans les procédés;
Après ce chapitre vous serez capables de :

## Slide 3
La matière :
  Peut être à l’état gaz, liquide ou solide.
  Sous forme de substances pures ou mélanges.
Introduction

## Slide 4
La matière est constituée de particules;
L’organisation des particules au niveau microscopique, dépend de l’état de la matière;
L’état de la matière est fortement affecté par les paramètres; température & pression;
Vue microscopique
du solide
Vue microscopique
du liquide
Vue microscopique du gaz
Les états de la matière
Illustration des états de la matière au niveau microscopique

## Slide 5
Les états de la matière
Les forces d’agitation thermique responsables du désordre;
Les forces de cohésion responsables de l’ordre;
Les gaz et les liquides sont des états désordonnés;
L’état solide peut être amorphe (privé de forme) désordonné;
L’état solide cristallisé est ordonné
Deux de types de forces entre particules définissent l’état de matière;

## Slide 6
      Le volume: le volume du gaz correspond au volume
      du récipient qu’il occupe;
      La quantité de matière: (nombre de moles);
      La température : les gaz sont très affectés par la température;
      La pression : représente la moyenne des forces de collisions
      exercées sur le parois du récipient qui contient le gaz;
Grandeurs physiques décrivant
l’état d’un gaz
Les grandeurs décrivant l’état d’un gaz, sont
appelées variables d’état;
( P, T, V, n )

## Slide 7
La température
La température est une mesure du chaud et du froid;
Le corps possédant la température la plus élevée
fournit de la chaleur au corps ayant la température
la plus basse (transfert de chaleur).
La température est reliée à l’énergie cinétique des particules.

## Slide 8
  Leur volume est négligeable (point matériel);
  Elle sont en mouvement constant;
  Les distances entre elles sont beaucoup plus grandes que leurs tailles;
  Elles n’exercent mutuellement aucune attraction ou répulsion;
  La somme de toutes les collisions explique la pression du gaz;
  Leur énergie cinétique moyenne est proportionnelle à la température;
  Les collisions sont élastiques (conservation d’énergie cinétique)
L’hypothèse du modèle des
gaz parfaits
Les particules de gaz :

## Slide 9
La pression
Une grandeur physique définie comme le rapport entre la force exercée par
un fluide (liquide ou gaz) et la surface (sur laquelle elle s’exerce).
Système anglais : psi (livre par pouce carré)  1 psi = 6 895 Pa
les autres unités et concepts dérivent essentiellement des techniques de mesure…
  À l’échelle microscopique La somme de toutes les collisions explique la pression du gaz;
Exemple : Lorsqu’un un pneu de vélo est gonflé à forte pression devient très dur
car l’air qui est à l’intérieur appuie très fort sur les parois du pneu.
1,013 bar = 1,013 atm = 1.103  105 Pa

## Slide 10
Mesure de pression
pression exercée par la colonne d’air
ambiant d’une surface horizontale de 1m2;
mesurée par un baromètre (pression barométrique ou Pbar)
la valeur moyenne généralement admise est 101,3 kPa (ou 760 mmHg); on l’appelle pression atmosphérique standard
Pression barométrique :

## Slide 11
Mesure de pression
Pression manométrique :
se mesure à l’aide d’un manomètre
les manomètres sont généralement construits de manière à mesurer une différence de pression: la lecture du manomètre (Pman); on voit aussi l’expression pression relative (Prel)

## Slide 12
Mesure de pression
Pression d’un gaz à l’aide d’un manomètre en U :
Se mesure à l’aide d’un manomètre en forme de U
Gaz
ρliquide : la masse volumique du liquide (en kg/m 3) ;
g : l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s2 )
h : la différence de hauteur (en m) entre la niveau du contact gaz-liquide et le niveau de contact liquide –atmosphère ;

## Slide 13
Le comportement des gaz parfaits se repose sur les lois :
  La loi de Boyle;
  La loi de Guy Lussac;
  La loi de Charles;
Les gaz parfaits
Jacques Alexandre
Cesar Charles
Robert Boyle
Guy lussac louis

## Slide 14
On fait varier n, la quantité de particules:
  Plus il y a de particules circulant dans un volume donné,
  plus il y a de chance de frapper une paroi
Volume et température constants

## Slide 15
Plus le volume est petit, plus il y a de chance de frapper une paroi (la distance à parcourir est plus courte):
Température et nombre de moles constant
Loi de Boyle

## Slide 16
Volume et quantité de particules constants
Un changement de température fait varier la vitesse des particules
Plus les particules vont vite, plus il y a de chance de frapper une paroi:
Loi de Guy Lussac

## Slide 17
Équation des gaz parfaits
En combinant, on obtient
On ajoute une constante de proportionnalité, R
où R est appelée constante des gaz parfaits
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/gaz.swf

## Slide 18
Système d’unités

## Slide 19
Un gaz est considéré parfait lorsque ses molécules sont très
éloignées les unes par rapport aux autres, c’est-à-dire
lorsqu’elles se trouvent dans un très grand volume donc à
pression faible.
Gaz parfait
La « loi des gaz parfaits» est une loi expérimentale et n’est pas strictement respectée, mais elle représente, pour des températures et des pressions usuelles, une très bonne estimation.

## Slide 20
Exercice d’application 1
1- Quel est le volume nécessaire pour stocker 0.05 moles d’Hélium à 202.6 kPa et à 127 °C?
Calcul du volume V d’un gaz parfait:
P = 202.6 kPa = 202.6 n = 0.050 mol T = 127 + 273.15 K R = 8.314 J K-1 mol-1
V = ?
solve ((202.6 10+3 Pa)  V = (0.050 mol) x 8.314 (J.K-1.mol-1)  (400.15 K), V)
V = 0.00082

## Slide 21
Exercice d’application 2
2. Combien de grammes de O2 se trouve dans un contenant de 315 ml et à une pression de 12 atm à 25 °C?
P = 12 atm = 1215.9 Pa V = 315 ml = 315  10-6 m3 T = 25 + 273.15 K = 298.15 K
R = 8.314 J K-1 mol-1 = ? mol

## Slide 22
Dans certains cas, il sera intéressant de « comparer » un état initial =(#1) et un état final (#2) (après une évolution)
Application : comparaison de deux états
T1
V1
P1
État # 1
n1
T2
V2
P2
État # 2
n2
Comme R est une constante universelle :
Comme certaines variables demeurent constantes,
les calculs sont simplifiés

## Slide 23
3 - La pression (absolue) à l’intérieur d’un pneu de vélo au repos est de 610 kPa à une température de 19,0°C. En roulant, l’air à l’intérieur du pneu s’échauffe et atteint
58,0°C ce qui augmente le volume du pneu de 4,00 %. Considérant le pneu parfaitement étanche, quelle est la nouvelle pression absolue ?
1. R =
2. n1 = n2 car le pneu est étanche
3. V2 = 1.04 V1 (augmentation de 4 % en volume)
4. d’où :
5. Application numérique :
Exercice d’application 3

## Slide 24
On peut exprimer les quantités de matière par unité de temps sous forme de débit volumique (Q), massique , ou molaire
Application: Débit des gaz (procédé en continu)

## Slide 25
La masse volumique d’un gaz dépend de la pression et de la température.
Application: Masse volumique

## Slide 26
Quelle est la masse volumique de l’oxygène (O2) à 101,3 kPa et 300 K ?
Exercice d’application 4

## Slide 27
Pour les mélanges de gaz (comme l’air, ou un gaz de combustion), on a besoin d’évaluer la masse molaire « moyenne » du mélange
On calcule la moyenne pondérée par l’abondance de la masse molaire de chacun des gaz du mélange
Application aux mélanges
Masse molaire : mélange

## Slide 28
Application aux mélanges
Préssion : mélange
Si on place dans le volume V ( d’un mélange gazeux), ni moles d’un gaz i, à la température T, elles se trouvent à une pression Pi:
Pression du gaz i :
Pression du mélange:
Avec :
(loi de Dalton)

## Slide 29
Exemple : mélange de deux gaz
Application aux mélanges
Pression partielle : mélange
Si :
Y1 : la fraction molaire du gaz 1
Y2 : la fraction molaire du gaz 2
Alors :
Gaz # 1 : particules sont noires;
Gaz # 2 : particules sont blanches

## Slide 30
tous les gaz d’un mélange occupent tout le volume : ... VTotal =VA =VB =V
tous les gaz d’un mélange ont la même température : ... TTotal =TA =TB =T
la pression partielle d’un gaz A d’un mélange définie par PA = yA  PTotale
représente la contribution de ce gaz à la pression du
mélange ; c’est une grandeur permettant de décrire un mélange gazeux.
La somme des pressions partielles de tous les gaz d’un mélange donne la
pression totale, ou pression du mélange : ....
Application aux mélanges
Résumé

## Slide 31
4. Un mélange de CO2 et de N2 est contenu dans un réservoir dont la pression est 250 kPa. Si la pression partielle du CO2 est 120 kPa, quelle est la fraction molaire du N2?
1. Ptot = Pco2 + PN2
2. PN2 = Ptot – Pco2
3. PN2 = yN2  Ptot ( loi de Dalton)
4. yN2 = PN2 / Ptot = 130 kPa/250kPa = 0.52
5. Si vous désirez yCO2 = 1- yN2 = 1- 0.52
Exercice d’application 5
PN2 = 250 kPa - 120 kPa = 130 kPa
yN2 = 130 kPa / 250kPa = 0.52